## Slide 1: Белгородский государст- венный университет Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических Информационных технологий ПРОБЛЕМНАЯ КОМИССИЯ ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА РАМН
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
д.м.н.,проф.Ф.А. Пятакович
д.м.н,проф.Т.И.Якунченко,
д.м.н.,проф.К.Ф. Макконен

## Slide 2
Настоящее исследование выполнено в соответствии с планами проблемной комиссии по хронобиологии и хрономедицине РАМН, а также при поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2011 годы)» по проектам: РНПВШ.2.2.3.3.3301 и РНПВШ.№2.2.3.3/9477 «Разработка моделей и алгоритмов на основе биологической обратной связи для сетевой интегрированной системы коррекции нарушений центральной нервной системы и модификации функционального состояния школьников и учащейся молодежи».

## Slide 3
Еще в конце 50-х годов прошлого столетия Н.П.Бехтеревой были проведены исследования, которые показали наличие перестройки электрической активности мозга под воздействием мелькающего света. Позднее были получены результаты, отражающие улучшение психоэмоционального состояния после проведенной фотостимуляции [Федотчев А.И., Бондарь А.Г.,1990,1996].
В 1994 году нами были опубликованы, научно обоснованные рекомендации по разработке биотехнических систем цветостимуляции, в которых биотропные параметры цветового воздействия, как по частоте, так и по интенсивности могут быть автоматически согласованы с параметрами биологической обратной связи посредством датчиков пульса и дыхания.

## Slide 4
Мы рассматривали детерминированные модели паттернов цветостимулов, адекватных паттернам ЭЭГ. На основании вышеизложенного были сформированы последовательности частот воздействия для режимов релаксации, стимуляции, гармонизации и стабилизации. Каждый режим имел 4-е формулы в зависимости от психологического профиля личности.
В экспериментальных и клинических исследованиях этот подход обеспечивал трансформацию нейродинамической активности мозга и модификацию функционального состояния человека.

## Slide 5
СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ПАТТЕРНА ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
Структурный базисный паттерн ЭЭГ δθα :
(1 волна дельта- ритма + 1 волна тета-ритма + веретено из 4 волн альфа-ритма).
Паттерн световых импульсов: (1 импульс желтого света + 1 импульс зеленого света + 4 импульса синего света).
Временной паттерн световых импульсов, состоящий из длительностей импульса и длительностей паузы:
[1*(0,31+0,02)+1*(0,23+0,02) + 4*(0,08+0,02)].

## Slide 6: ПАТТЕРНЫ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
ПАТТЕРН МЯГКОЙ РЕЛАКСАЦИИ

ПАТТЕРН ИНТЕНСИВНОЙ РЕЛАКСАЦИИ
 +  + 
ПАТТЕРН МЯГКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
β
ПАТТЕРН ИНТЕНСИВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
β + β + β
ПАТТЕРН ГАРМОНИЗАЦИИ
+ +  +  + + β+β + β + β

## Slide 7: Сравнительный анализ смоделированных паттернов ЭЭГ
Диапазон ЭЭГ % | МОДЕЛИ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ |  | 
 | РЕЛАКСАЦИИ | АКТИВАЦИИ | СТАБИЛИЗАЦИИ
1 | 2 | 3 | 4
Дельта | 12 | 00 | 04
Тета | 25 | 25 | 18
Альфа | 63 | 65 | 58
Бета | 00 | 10 | 20
α/θ | 2,5 | 2,6 | 3,2

## Slide 8: Сравнительный анализ информационных параметров модельных паттернов ЭЭГ
Показатели Энтропии | МОДЕЛИ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ |  | 
 | РЕЛАКСАЦИИ | АКТИВАЦИИ | СТАБИЛИЗАЦИИ
1 | 2 | 3 | 4
H | 1,29 | 1,24 | 1,55
H0 | 1,58 | 1,58 | 2,0
h | 0,81 | 0,78 | 0,77
R | 0,19 | 0,22 | 0,23
S | 4,45 | 3,65 | 3,44
1/h | 1,23 | 1,28 | 1,30
Сумма | h+R=100 | h+R=100 | h+R=100

## Slide 9
Возбуждаемый Ритм ЭЭГ | Частота Гц | Период импульса света |  | Количество тиков | Время реализации с
 |  | Импульс с | Пауза с |  | 
Альфа | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,20
Альфа | 10 | 0,06 | 0,04 | 5 | 0,50
Альфа | 10 | 0,08 | 0,02 | 6 | 0,60
Альфа | 10 | 0,08 | 0,02 | 5 | 0,50
Альфа | 10 | 0,06 | 0,04 | 2 | 0,20
Суммарное Время |  |  |  |  | 2,0
модель оптимизации управления световым воздействием с изменением скважности сигнала

## Slide 10
СТРУКТУРА ОКНА РЕЖИМА ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ

## Slide 11
СТРУКТУРА ОКНА РЕЖИМА ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ В ФОРМЕ РЕШЕТОК

## Slide 12: Структурная схема модели цветовосприятия зрительного анализатора человека
Фоторецепторы сетчатки должны получать меняющееся световое воздействие. Поэтому для успешной работы системы распознавания зрительных образов очень важны движения глаз. Глаза непрерывно совершают микродвижения. Во первых – это тремор с частотой от 30 до 150 Гц. Амплитуда тремора ничтожно мала и составляет 20-40 угловых секунд. Во вторых – дрейф в виде медленных плавных смещений взора от 3 до 30 угловых минут. Дрейф сменяется небольшими скачками- микросаккадами. Период микросаккад такой же как и период дрейфа. Период микросаккад каждые 0,03-2,0 секунды сменяется большим скачком частотой четыре герца. Спроецированный на сетчатку зрительный образ воспринимается концентрическими рецептивными полями, имеющими возбудительный и тормозной центры. Все пространство сетчатки разбито нейронами коры на множество пространственно-частотных полей, и изображение анализируется по «полосатости» каждого кусочка. Зрительная кора и наружное коленчатое тело (НКТ) организованы в топографическом плане соответственно сетчатке – ретинотопически. Сигналы зрительного объекта с частотой саккадических подергиваний глазного яблока из сетчатки передаются в область наружных коленчатых тел (НКТ), где превращаются в пульсирующие поля. Поля относят к врожденным структурам. Сразу после скачка диаметр поля весьма велик, затем он уменьшается, и через 0,04-0,07 секунды стягивается в маленькую точку. Эта точка существует 0,02-0.03 секунды и начинает расширяться.
Такой циклический механизм восприятия обеспечивает способность выделять контуры изображений.
IIII
III
III

## Slide 13: СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МОЛЕКУЛЯРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ЧАСОВЫХ ГЕНОВ И СТРУКТУРАМИ МОЗГА

## Slide 14: СТРУКТУРА БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРО-УПРАВЛЯЕМОЙ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
ЦП
ОП
ЭКРАН
ВК
ТАЙМЕР
ДП
ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА
СИСТЕМНАЯ ШИНА
УУПСШ
БСПУ
КЛАВ
УП КЛАВ
ДИН

## Slide 15: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА БИОУПРАВЛЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ЦВЕТОРИТМОТЕРАПИИ
Биологическая обратная связь включает сердечно-сосудистую и дыхательную систему, датчик пульса, драйвер связи в виде управляющей программы, блок формирования цветостимулов, содержащий информационный файл с таблицей цветов, видеоконтроллер и три программных модуля: первый для реализации моделей «релаксации», второй для реализации модели «активации и стабилизации» и третий для реализации управления формулами принудительного дыхания.
Датчик пульса
Драйвер связи
Видеоконтроллер
Б Ф Ц
ПМ 1
ПМ 2
ПМ 3
Электронные пушки
x = А
cos

i
t
( i =1...n)
Управл
. пластины
Интенсивность
Q = T /
t
и
Зрительный анализатор
Паттерн
цветостимулов
ЖЗ+ЖС+ЖЗС
Паттерн ЭЭГ

+

+

Дыхательная система
Сердце
Экран дисплея
Датчик пульса
Драйвер связи
Видеоконтроллер
Б Ф Ц
ПМ 1
ПМ 2
ПМ 3
Электронные пушки
x = А
cos

i
t
( i =1...n)
Управл
. пластины
Интенсивность
Q = T /
t
и
Управл
. пластины
Интенсивность
Q = T /
t
и
Зрительный анализатор
Паттерн
цветостимулов
ЖЗ+ЖС+ЖЗС
Паттерн ЭЭГ

+

+

Дыхательная система
Сердце
Зрительный анализатор
Паттерн
цветостимулов
ЖЗ+ЖС+ЖЗС
Паттерн ЭЭГ

+

+

Дыхательная система
Сердце
Экран дисплея

## Slide 16
Предъявляемым объектом являются два квадрата в виде решеток, мигающих с частотой паттерна релаксации или активации, и вторым объектом является прямоугольный столбик, заливаем-ый синим цветом в такт с резонансным дыханием пациента. Такой вид биоуправляемого воз-действия определен как директивная цветостимуляция.
СТРУКТУРА БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРО-УПРАВЛЯЕМОЙ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
Экран дисплея
Ps
Q=T/tu
ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
ГЛАЗА
Модификация ФС
Резонансный механизм
усвоения цветостимулов
Трансформация ЭЭГ
Затылочная кора мозга

## Slide 17: ПРЕЪЯВЛЯЕМЫЙ СВЕТОВОЙ ОБЪЕКТ В ВИДЕ ФРАКТАЛА «ЖУЛИА»

## Slide 18: СТРУКТУРА МОДУЛЯ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛА «ЖУЛИА»
1.Датчик пульса и дыхания. 2.USB-порт. 3.Промежуточный буфер. 4. Массив данных. 5.Блок вычисления энтропии. 6.Программа биоуправления интенсивностью свечения и сменой цветности фрактала. 7.Программное средство построения фрактала. 8.Первичная поверхность (экранная). 9.Переключатель видеопамяти. 10.Вторичная поверхность (заэкранная). 11.Первичный буфер видеоконтроллера 12.Видеоконтроллер. 13. Вторичный буфер видеоконтроллера. 14. Дисплей.
1
2
3
4
5
7
9
12
6
14
8
10
11
13

## Slide 19: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРО-УПРАВЛЯЕМОЙ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
12
С В Д
6
П
р
о
ц
е
с
с
о
р
9
ГЕНЕРАТОР
8
П З У
10
УСТРОЙСТВО
СОГЛАСОВА
НИЯ
11
МОДУЛЯТОР
13
регистр
управления
свечением
светодиодов
1
датчик пульса
4
датчик
дыхания
7
РЕГИСТР
ЦВЕТНОСТИ
3
ФШ
формирователь
шины
5
УСТРОЙСТВО
СОГЛАСОВА
НИЯ
2
УСТРОЙСТВО
СОГЛАСОВА
НИЯ

## Slide 20: СТРУКТУРА АППАРАТНОЙ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЦВЕТОСТИМУЛЯЦИИ
1
2
3
19
17
5
6
7
8
10
11
12
13
16
15
14
27
21
26
22
29
24
18
28
9
4
20
25
23
30
31

## Slide 21: УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ГЛУБИНЫ МОДУЛЯЦИИ
дыхания,
например 2
0
% :
6
0% : 2
0
%.
V
20
%
P
20
%
B
60
%

## Slide 22: БИОУПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЦВЕТОСТИМУЛЯТОР

## Slide 23: Динамика изменения остроты зрения больных амблиопией детей в процессе разовой и курсовой светодиодной цветостимуляции
Острота зрения | РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ |  |  | МОДУЛЬ РАЗНОСТИ |  | 
 | Фон | 1разовая ЦСТ | Курс ЦСТ |  |  | 
 | Р1 | Р2 | P3 | Р1-Р2 | Р1-Р3 | Р2-Р3
0,10-0,20 | 33 | 27 | 06 | 06 | 27 | 21
0,30-0,40 | 43 | 41 | 11 | 02 | 32 | 30
0,50-0,60 | 09 | 14 | 50 | 05 | 41 | 36
0,70-0,80 | 08 | 04 | 22 | 04 | 14 | 18
0,90-1,00 | 07 | 14 | 11 | 07 | 04 | 03
Сумма: ∑Р | 100 | 100 | 100 | - | - | -
∑¦Pi1 – Pi2¦ | - | - | - | 24 | 118 | 108
D(xi) % | - | - | - | 12 | 59 | 54
Р |  |  |  | = 0,3 | < 0,001 | < 0,001

## Slide 24: Динамика показателей вегетативного гомеостаза больных неврозами в ответ на биоуправляемую светодиодную цветостимуляцию
Вегетативный профиль | Период изучения цветостимуляции |  |  | Модуль разности |  | 
 | ФОН | 1-разовая | Курсовая | 2 – 3 | 2 – 4 | 3 – 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IV РВП СНС | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
III ВП СНС | 54 | 31 | 5 | 23 | 49 | 26
II УП СНС | 26 | 28 | 50 | 2 | 24 | 22
I НОРМА | 0 | 17 | 33 | 17 | 33 | 16
V УП ПСНС | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5
VI ВП ПСНС | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2
∑P | 100 | 100 | 100 | - | - | -
∑¦Pi1-Pi2¦ | - | - | - | 57 | 124 | 71
D(xi)% | - | - | - | 28 | 62 | 35
Значимость различий | - | - | - | Р<0,05 | Р<0,0001 | Р<0,05

## Slide 25: ПАТЕНТЫ, АС

## Slide 26: ДИПЛОМЫ, НАГРАДЫ

## Slide 27
X МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
ДИПЛОМ
СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
Белгородский государственный университет
За натуральный образец: «Биоуправляемый аркадный игровой модуль с использованием субсенсорных моделей оптимизации»
Министр образования и науки
Российской Федерации
А.А. Фурсенко
МОСКВА,ГОСТИНЫЙ ДВОР,сентябрь 2010
Авторы: Ф.А.Пятакович, Т.И. Якунченко, М.А.Сурушкин

## Slide 28: ДАТЧИК ПУЛЬСА И ДЫХАНИЯ

## Slide 29: БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ ПОДОБНЫХ ЭЭГ
Патент №2363506 на «Биоуправляемое устройство для генерации сигналов, подобных ЭЭГ» авторов Ф.А. Пятаковича, К.Ф. Макконен. Дата регистрации в госреестре – 10.08.2009. Заявка № 2002149373, приоритет от 26.12.07.

## Slide 30
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!