## Slide 1
Моделирование гемодинамики в системах поддержки принятия врачебных решений
Кафедра «Биомедицинская техника»
Фролов С.В.
д.т.н. профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Синдеев С.В.
к.т.н. старший научный сотрудник кафедры «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-15-10327)

## Slide 2
Аневризмой сосудов головного мозга страдает 3-5 % взрослого населения
Кафедра «Биомедицинская техника»
Актуальность
Более 60 % умирает от разрыва аневризмы (инсульт)

## Slide 3
Кафедра «Биомедицинская техника»
Потоконаправляющий стент (flow-diverter)
изделие медицинского назначение, применяемое при лечении церебральных аневризм сложной формы (веретенообразные аневризмы, аневризмы с широкой шейкой и т.д.).

## Slide 4
Кафедра «Биомедицинская техника»
Клинические методы исследования
Транскраниальная ультразвуковая допплерография
Ангиография

## Slide 5
Кафедра «Биомедицинская техника»
Преимущества моделирования гемодинамики
Оценка предоперационного состояния гемодинамики в аневризме и прогнозирование ее генеза;
Прогнозирование результата операции;
Анализ эффективности различных моделей стентов;
Высокая точность определения гемодинамических характеристик

## Slide 6
Кафедра «Биомедицинская техника»
Метод многомасштабного моделирование сердечно-сосудистой системы для оценки предоперационного состояния гемодинамики пациентов с церебральной аневризмой
Сопряжение моделей разной пространственной размерности

## Slide 7
Кафедра «Биомедицинская техника»
Схема сопряжения моделей

## Slide 8
Кафедра «Биомедицинская техника»
Проблемно-ориентированный комплекс программ для оценки состояния гемодинамики пациентов с церебральной аневризмой
Программный комплекс состоит из следующих элементов:
баз данных характеристик сердечно-сосудистой системы пациента, параметров артериального русла, параметров церебральной артерии;
баз данных глобальной гемодинамики, гемодинамики артериального русла, локальной гемодинамики церебральной артерии;
многомасштабной математической модели гемодинамики, включающей модель глобальной гемодинамики, модель гемодинамики артериального русла и модель локальной гемодинамики церебральной артерии;
блоков решения уравнений модели глобальной гемодинамики, модели гемодинамики артериального русла и модели локальной гемодинамики церебральной артерии;
блоков, объединяющих модели глобальной гемодинамики и гемодинамики артериального русла, модели гемодинамики артериального русла и модели локальной гемодинамики церебральной артерии;
интерфейса пользователя, который служит для организации взаимодействия с комплексом программ, ввода исходных данных, представления результатов работы комплекса программ в виде графиков и трехмерных изображений.

## Slide 9
Кафедра «Биомедицинская техника»
Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ

## Slide 10
Система моделирования глобальной гемодинамики (bmt.tstu.ru/cvs)
Кафедра «Биомедицинская техника»

## Slide 11
Кафедра «Биомедицинская техника»
Экспериментальные исследования предоперационного состояния гемодинамики
КТ
3D модель
Восковая модель
Силиконовая модель
а)
б)
в)
г)

## Slide 12
Численные исследования предоперационного состояния гемодинамики (ВСА)

## Slide 13
Проверка адекватности многомасштабной модели сердечно-сосудистой системы
Аортальное давление
Давление в левом желудочке
Расчетные данные
Экспериментальные данные

## Slide 14
Численные исследования предоперационного состояния гемодинамики (БА)

## Slide 15
Численные исследования предоперационного состояния гемодинамики (ЛВнСА)

## Slide 16
Моделирование гемодинамики в системах поддержки принятия врачебных решений
Кафедра «Биомедицинская техника»
Фролов С.В.
д.т.н. профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Синдеев С.В.
к.т.н. старший научный сотрудник кафедры «Биомедицинская техника» ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-15-10327)